## Slide 1: Redes TCP/IP
André Luiz Martins de Oliveira
UNIVÁS

## Slide 2: PROTOCOLO ICMP
ICMP é sigla para Internet Control Message Protocol,é um protocolo integrante do protocolo IP.
É utilizado para fornecer erros à fonte original, ou seja com o ICMP, os hosts e roteadores que usam a comunicação IP podem relatar erros e trocar informações de status e controle limitado.

## Slide 3: PROTOCOLO ICMP
O ICMP é similar ao UDP pois utiliza mensagens que cabem num só datagrama, sendo no entanto ainda mais simples uma vez que não possui a indicação no seu cabeçalho dos pontos de origem.
As mensagens ICMP são interpretadas pelo software de rede pelo que não é necessário indicar os pontos, o ICMP pode ainda ser usado para se obter informações acerca da rede.

## Slide 4: PROTOCOLO ICMP
Objetivos:
  Permitir o transporte de mensagens de controle e mensagens de teste entre equipamentos da internet e redes locais
Características:
  As mensagens ICMP são transportadas dentro de um pacote IP

## Slide 5: PROTOCOLO ICMP

## Slide 6: PROTOCOLO ICMP
Transportado pelo pacote IP.

## Slide 7: PROTOCOLO ICMP
Frame:
  O ICMP tem uma frame básico, comum a todos os tipo de mensagem
  Type: tipo da mensagem
    Echo, Timestamp, Destination Unreachable, ...
  Code: tipo específico
  Checksum: da mensagem ICMP
Type Code Checksum

## Slide 8: MENSAGENS DO ICMP
Tipo Descrição
0 Echo reply
3 Destination unreachable
4 Source quench
5 Redirect
8 Echo request
11 Time exceeded
12 Parameter unintelligible
13 Time-stamp request
14 Time-stamp reply
Tipo Descrição
15 Information request
16 Information reply
17 Address mask request
18 Address mask reply

## Slide 9: MENSAGENS DO ICMP
  Type:
    8 – Echo Request
    0 – Echo Reply
  Code: sempre zero (0)
Type Code Checksum
0
8
16
31
Identifier Sequence Number
Optional Data
.........

## Slide 10: MENSAGENS DO ICMP
  Type:
    3 - Destination Unreachable
  Code:
    Vários códigos específicos
Type Code Checksum
0
8
16
31
Unused (Must be Zero)
Internet Header + First 64 bits of datagram
.........

## Slide 11: MENSAGENS DO ICMP
Código Descrição
0 Network unreachable
1 Host unreachable
2 Protocl unreachable
3 Port unreachable
4 Fragmentation need and don’t fragment bit set
5 Source route failed
6 Destination network unknon
7 Destination host unknown
8 Source host isolated
9 Communication with dest net administratively prohibited
10 Communication with dest host administratively prohibited
11 Network unreachable for type of service
12 Host unreachable for type of service

## Slide 12: MENSAGENS DO ICMP
  Type
    11 – Time Exceeded
  Código
    0 – Time-to_live count exceeded
    1 – Fragment reassembly time exceeded
Type Code Checksum
0
8
16
31
Unused (Must be Zero)
Internet Header + First 64 bits of datagram
.........

## Slide 13: Redes TCP/IP
André Luiz Martins de Oliveira
UNIVÁS