## Slide 1: Redes de Computadores - 2
André Luiz Martins de Oliveira
UNIVÁS

## Slide 2: PROTOCOLO UDP

## Slide 3: PROTOCOLO TCP

## Slide 4: PROTOCOLO TCP

## Slide 5: DATAGRAMA TCP

## Slide 6: DATAGRAMA UDP

## Slide 7: TCP - UDP

## Slide 8: PROTOCOLO UDP
UDP = User Datagram Protocol ( Protocolo de Datagramas do Usuário)
É um protocolo de transporte sem conexão
  Permite a transmissão de datagramas IP encapsulados sem a necessidade de existir uma conexão
Transmite segmentos
  Cabeçalho de 8 bytes + carga útil
Esses segmentos são associados a portas
  Única adição de valor ao trabalho do protocolo IP

## Slide 9: PROTOCOLO UDP
Cabe Cabeçalho UDP
Source port
  Usada quando uma resposta deve ser devolvida a origem
Destination port
  Indica qual a porta de comunicação do destino
UDP length
  Inclui o cabeçalho de 8 bytes e os dados, indicando o tamanho do segmento
UDP checksun
  Campo opcional para controle de erro

## Slide 10: PROTOCOLO UDP
UDP não realiza
  Controle de fluxo
  Controle de erros ou retransmissão
UDP realiza
  Provê uma interface para o protocolo IP com recurso adicional de demultiplexação de vários processos que utilizam as portas

## Slide 11: PROTOCOLO UDP
O protocolo UDP utiliza o protocolo IP para transportar datagramas UDP entre as aplicações origem e destino;
Cada mensagem gerada por um processo de aplicação origem é encapsulada em um datagrama UDP, que, por sua vez, é encapsulado em um datagrama IP;

## Slide 12: PROTOCOLO UDP
Em seguida, o protocolo IP encaminha o datagrama IP da estação origem até a estação destino(roteamento);
Na estação destino, baseado no campo protocol do cabeçalho IP, o protocolo IP entrega o datagrama UDP ao protocolo UDP, por fim, o protocolo UDP entrega a mensagem ao respectivo processo;

## Slide 13: PROTOCOLO UDP
Área útil ao uso do UDP
Processos cliente cliente-servidor
  O cliente envia uma pequena solicitação ao servidor o e espera uma resposta.
  Se a resposta não chegar até um tempo estabelecido (timeout) o cliente tenta de novo.
O protocolo DNS utiliza UDP
As RPC ( Remote Procedure Call - Chamada de procedimento remoto ) também utilizam UDP
  Função que permite que programas invoquem o procedimentos localizados em hosts remotos.

## Slide 14: PROTOCOLO TCP
UDP tem uso específico
Para a maioria das aplicações da Internet é necessária uma entrega confiável e em sequência.
Como o UDP não proporciona isso , foi criado um outro protocolo, o TCP (Transmission Control Protocol).
O TCP é o principal elemento da internet.
TCP é um protocolo orientado a conexão.

## Slide 15: PROTOCOLO TCP
Introdução ao o TCP
  Projetado para oferecer um fluxo de bytes fim a fim confiável em uma inter-rede não confiável.
  Projetado para se adaptar dinamicamente às propriedades da inter-rede e ser robusto diante dos muitos tipos de falhas que podem ocorrer.
  Cada m máquina compatível com TCP possui uma entidade TCP que gerencia fluxos e interfaces TCP para a camada IP.

## Slide 16: PROTOCOLO TCP
Introdução ao o TCP
  Os fluxos de dados dos usuários são divididos em partes de no máximo 64Kb e envia cada parte com um datagrama IP distinto.
    Na prática temos com frequência 1.460 bytes de dados, para que ele caiba em um único quadro Ethernet com os cabeçalhos IP e TCP.
  Usualmente usamos TCP para referenciar tanto a entidade de transporte TCP (software) quanto o protocolo TCP ( conjunto de regras).

## Slide 17: PROTOCOLO TCP
Introdução ao o TCP
  A camada de rede (protocolo IP) não fornece garantia de entrega dos datagramas nem a ordenação do mesmo
  Essas tarefas são de responsabilidade da camada de transporte quando suportadas (uso do protocolo TCP)

## Slide 18: PROTOCOLO TCP
Modelo de serviço
  Serviço o TCP é obtido através de soquetes (sockets)
  Um soquete é constituído do IP do host e um número de 16 bits local para esse host, chamado porta (TSAP)
  As portas definem o tipo de comunicação (email, ftp, telnet, http, etc)
  Um soquete pode ser utilizado por várias conexões ao mesmo tempo
  As conexões TCP são full-duplex e ponto ponto-a-ponto

## Slide 19: PROTOCOLO TCP

## Slide 20: PROTOCOLO TCP
Protocolo TCP
  O cabeçalho de um segmento TCP tem 20 bytes fixos além de uma parte opcional
  O software TCP é que define o tamanho dos segmentos
  Fatores que restringem o tamanho do segmento
    Cada segmento, incluindo o cabeçalho TCP, deve caber na carga útil do IP (65.515 bytes)
    Cada segmento deve caber na unidade máxima de transferência (MTU) da rede física (normalmente Ethernet com 1.500 bytes)

## Slide 21: PROTOCOLO TCP
Protocolo TCP
  O envio de um segmento dispara um timer
  O recebimento do segmento é confirmado por um outro segmento com um número de confirmação igual ao próximo número de sequência que espera receber
  Se o timer expirar antes da confirmação o segmento é retransmitido
  Ao detectar congestionamento (timer expirado) protocolo tenta ajustar o tamanho dos dados ( janela) para evitar novos congestionamentos

## Slide 22: PROTOCOLO TCP
Estabelecimento de conexões
  Conexões são estabelecidas por meio de handshake de três vias
  Uma conexão o TCP tem que ser reconhecida nas duas extremidades
    O emissor envia uma requisição de conexão
    O receptor aceita, cria a conexão do seu lado (soquete) e envia um reconhecimento
    O emissor então cria uma conexão o do seu lado também envia um reconhecimento para o receptor, estabelecendo a conexão

## Slide 23: PROTOCOLO TCP
Encerramento de conexões
  Cada conexão é encerrada independentemente
  Cada lado tem que enviar o pedido de desconexão e esperar o reconhecimento
  São necessários quatro segmentos TCP para encerrar uma conexão

## Slide 24: Redes de Computadores - 2
André Luiz Martins de Oliveira
UNIVÁS