## Slide 1: Redes de Computadores - 2
André Luiz Martins de Oliveira
UNIVÁS

## Slide 2: Protocolo DNS
O que é DNS?
  “Domain Name System”
O Serviço necessário para todos os computadores que utilizam a Internet
O Serviço que permite a resolução dos nomes de um domínio
  tradução: nome -> IP
  tradução: IP -> nome

## Slide 3: Protocolo DNS
“Um serviço de consulta distribuído, replicado, de propósito geral, usado na Internet para traduzir nomes de hosts para os seus respectivos endereços”.
“O DNS é um sistema que traduz nomes de domínios da Internet em endereços IP. Um ´servidor DNS´ é um servidor que executa essa tarefa.”

## Slide 4: Protocolo DNS
É formado por um banco de dados globalmente distribuído, escalável e dinâmico
Possui 3 componentes:
  Um “name space” (espaço de nomes), usado para nomear “domínios”
  Servidores que tornam disponível o espaço de nomes
  Resolvedores (resolvers) que fazem perguntas (queries) aos servidores sobre o espaço de nomes
Domínios pertencem às instituições (empresas, universidades, ONGs, pessoas, …)
Name Space = sistema organizado para nomear domínios na Internet

## Slide 5: Protocolo DNS
O funcionamento do protocolo DNS:
Existem dois tipos de entidades:
  “Resolver”
    Entidade cliente
    Realizam requisições para de resolução de nomes/endereços
  “Name Server”
    Entidade servidora
    Respondem às requisições de resolução de nome/endereço
    São capazes de traduzir nome para IP e vice versa
    É necessário existir no mínimo 2 servidores por domínio
      – 1 servidor primário
      – 1 ou mais servidores secundários

## Slide 6: Protocolo DNS

## Slide 7: Protocolo DNS

## Slide 8: Protocolo DNS
com
inf
gov
int
mil
org
net
us
br
13
252
140
arpa
in-addr
univas
1o. nível
33.13.252.140.in-addr.arpa.
2o. nível
33
Raíz – sem nome

## Slide 9: Protocolo DNS
Fully Qualified Domain Name (FQDN) são rótulos separados por pontos:
  Exemplo: www.univas.edu.br
FQDN indica uma hierarquia - Nomes mais à direita têm mais alto nível na hierarquia
  O pai de todos é o domínio “.” (root)
Exemplo: univas.edu.br.
  domínio “univas” está dentro do domínio “edu”
  domínio “edu” está dentro do domínio “br”
  domínio “br” está dentro do domínio “.”
Domínio root pode ser omitido no final do nome
  www.univas.edu.br. = www.univas.edu.br
Nomes são usados como “chave” na busca de dados no DNS

## Slide 10: Protocolo DNS

## Slide 11: Protocolo DNS
Servidores DNS
Existem milhares de servidores de nomes espalhados pelo mundo.
“Root Name Servers”
  São os servidores responsáveis pelo domínio da raiz
Servidores de zona (domínio)
  São os servidores dos outros domínios

## Slide 12: Protocolo DNS
“Root Name Servers”
Respondem requisições sobre servidores de nomes do primeiro nível da árvore
Existem vários “Root Name Servers” espalhados pelo mundo
Quando um servidor local não consegue resolver um determinada requisição esta é repassada a um “Root Name Server”.
Fundamental para o serviço DNS: se todos falharem todas as resoluções na Internet irão falhar
Os “Name Servers” devem possuir uma lista atualizada de todos os “Root Name Servers”

## Slide 13: Protocolo DNS
Para cada domínio Internet são necessários ao menos 2 servidores:
Um servidor primário
  Servidor que contém o “mapa” do domínio
  Geralmente localizado no próprio domínio
Um ou mais servidores secundários
  Buscam do servidor primário os “mapas” do domínio
  Obrigatoriamente em um site diferente do domínio
  Garante confiabilidade do serviço

## Slide 14: Protocolo DNS - CACHE
Utilizado para diminuir o tempo de resposta de uma requisição ao servidor DNS
Time-to-Live (TTL)
  Define o tempo de vida de uma entrada no cache de nomes
Importância
  Uma tradução ip-nome, em uma operação recursiva pode demorar muito tempo.
  Se já estiver no cache, retorna imediatamente

## Slide 15: Redes de Computadores - 2
André Luiz Martins de Oliveira
UNIVÁS