## Slide 1: Praticas de Redes
André Luiz Martins de Oliveira
UNIVÁS

## Slide 2: VPN
O que é VPN?
  VPN = Virtual Private Network
É uma rede de acesso restrito, onde duas partes são conectadas utilizando uma rede pública e assim substituindo a tecnologia de links dedicados para conexão de redes remotas.

## Slide 3: VPN
Privacidade dos dados: se houver interceptação dos dados durante sua transmissão, não poderão ser decodificados
Integridade dos dados: não poderão sofrer mudanças durante a transmissão
Autenticidade: garantir que o dispositivo remoto o qual o túnel foi estabelecido é um dispositivo autorizado e não um equipamento qualquer.

## Slide 4: VPN - Túnel
Túnel, o canal criado para a comunicação entre o ponto origem e o destino.
Tunelamento é o processo de encapsular um tipo de pacote dentro de outro para facilitar algum o transporte de uma informação dentro da rede.

## Slide 5: VPN – Host-to-Host

## Slide 6: VPN – Host-to-Gateway

## Slide 7: VPN – Gateway-to-Gateway

## Slide 8: VPN - SSL
Atua entre a camada de Aplicação e a
camada de Transporte do protocolo TCP.

## Slide 9: VPN - SSL
SSL Handshake
  Autenticação do cliente e do servidor;
  Fornece os parâmetros para o funcionamento do SSL Record;
  É constituído de duas fases;
    1º escolha da chave, autenticação do servidor e a troca da chave mestra;
    2º é feita autenticação do cliente

## Slide 10: VPN - SSL
SSL Record
  Encapsula protocolos de nível superior;
  Provê serviços de autenticação, encriptação, fragmentação e compressão de dados;

## Slide 11: VPN - Openvpn
O openvpn é um software livre, utilizado para criar redes privadas virtuais sobre redes públicas.
O openvpn permite conexões ponto-a-ponto através de chaves secretas compartilhadas.
Possui entidade servidora para Linux/Unix e cliente para Linux/Unix/Windows/Mac

## Slide 12: Openvpn - Instalação
Algumas dependências precisam ser instaladas no servidor:
  openssl
  lzo
  pam
  openssl-devel
  lzo-devel
  pam-devel
Obs: Quando instaladas com apt-get install, essas dependências, são instaladas automaticamente.

## Slide 13: Openvpn - Configuração
Gerar a chave de criptografia
openvpn -genkey --secret /etc/openvpn/static.key
static.key (nome da sua chave)
Dentro do diretorio /etc/openvpn criar um arquivo
Ex: matriz.conf

## Slide 14: Configuração da matriz
dev tun ifconfig 172.16.11.1 172.16.11.2 secret /etc/openvpn/static.key port 5000 comp-lzo user nobody group nobody ping 15 verb 3

## Slide 15: Openvpn – Iniciar o servidor
Iniciar o servidor
openvpn -config /etc/openvpn/matriz.conf -daemon

## Slide 16: Configuração da filial
dev tun remote 200.200.200.200 #IP real da maquina da matriz
Ifconfig 172.16.11.2 172.16.11.1 secret /etc/openvpn/static.key port 5000 comp-lzo user nobody group nobody ping 15 verb 3

## Slide 17: Openvpn – Iniciar filial
Para testar a comunicação entre a filial e a matriz
Ping ip da matriz

## Slide 18: praticas de Redes
André Luiz Martins de Oliveira
UNIVÁS